Национални истраживачко-образовни центар

иновационих техноогија у пољопривреди- AGRO CAMPUS Темерин

Индустријска зона бб

21235 Темерин

ПИБ: 101876651

Матични бр.: 08521387

Број:  253/3-30-Н-2020

Датум:   19.10.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ

Поштовани,

Обраћам Вам се с молбом за достављање понудe за

ПРЕНОСНИ ВЕТЕРИНАРСКИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ по спецификацији испод

Техничка спецификација

1. Ултразвучни преносни апарат

-модел  L60, BMV Кина (или одговарајући)

- димензије: око 17х17х6 центиметара

- тежина уређаја: око 1720 грама

- тежина батерије: око 280 грама

- презентација слике: B Mode-слика у реалном времену; B+B mode (2B Mod-дуал мод); B+M Mod

- фреквенција и врста пробе: електронска линеарна 7,5 MHz (4-9MHz)

- опсег скенирања: од 0 до 12cm (за линеарну ректалну пробу)

- екран: LCD, LED screen, 5.0 инча по дијагонали

- тастатура: мембранска

- секвенца слике: 256 фрејмова (за 20 секунди)

- меморија слика: 200 слика са датумом, индексом и описом

- меморија секвенци : 50 секвенци са датумом, индексом и описом

- комуникација са рачунаром: путем УСБ 2.0 порта

- напајање: литијум јонска батерија 14.4V, 3.1Ah

- Континуирани рад са пуном батеријом: око 5сати

- Време пуњења батерије: око 2 сата 30 минута

- Индикатор празне батерије: аутоматски-графички индикатор

- Радна температура: -10°C  -  +40°C

Конфигурација:

- ултразвучни скенер

- ректална линеарна сонда

(опсег фреквенције 5-8MHz; линеарна површина:6,6cm; дубина продирања-12cm; апликације:репродукција;  компатибилна са  IFR уводником ректалне сонде)

- АЦ адаптер (110-240 В)

- Литијум-јонска батерија

- каиш-око врата

- каиш-око ручног зглоба

- стони сталак

- транспортна торба

- упутство за употребу

2. Li-jonska батерија (додатна) за ултразвучни преносни апарат L60, BMV Кина

- континуирани рад са пуном батеријом: око 5сати

- време пуњења батерије: око 2 сата 30 минута

Додатни захтеви:

- погодан за теренски рад

- малих димензија

- једноставан за руковање

- могућност измене сонде за обављање различитих прегледа

- висок квалитет слике због прецизне и брзе дијагностике гравидитета крава, коза, оваца и малих животиња

- гаранција :минимум 24 месеца на уређај и 12 месеци на сонде

- одложено плаћање :минимално 45 дана од пријема робе

- понуђач мора да обезбеди сервис опреме у сопственом овлашћеном сервису или у овлашћеном сервису са којим има закључен уговор (навести у понуди или доставити потписану изјаву)

- понуђач је дужан да достави  техничку документацију за понуђено добро из које се могу проверити техничке карактеристике опреме која се нуди.

- датум важења понуде

- рок испоруке по примљеној наруџбеници

- обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену са и без ПДВ-а

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом  на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем поште најкасније до 22.10.2020 године u 12 h.

Директор

____________________

ДВМ Ивица Јожeф